## Slide 1: Проект «Робот-логист»
Выполнили: Селин Андрей Сергеевич Матухова Тамара Романовна

## Slide 2: Цель проекта
Создать робота-логиста, который может передвигаться между назначенными точками, и приложение, которое будет осуществлять связь между потребителем и роботом

## Slide 3: Задачи ПРОЕКТА
Написать рабочую программу к роботу для движения по полигону в виде графа
Написать приложение с понятным оформлением
Организовать связь между приложением на компьютере и роботом

## Slide 4: РОБОТ
Робот собран на фанерной основе
Оснащён 2-мя цифровыми датчиками освещённости
Имеет 2 мотора для езды
Управление осуществляется через плату Arduino Mega и расширитель для платы с драйверами моторов.

## Slide 5: РОБОТ
Программа написана на C++ и представляет собой конечный автомат
Робот постоянно отправляет на компьютер свой статус, который отображается в приложении
Движение по линии работает через пропорциональный регулятор (смысла в более продвинутых регуляторах нет из-за достаточно примитивной конструкции)

## Slide 6: ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение было написано на языке C++, с помощью библиотеки RayLib.
Основное меню позволяет оформить и отправить заказ роботу.
Как только заказ достигает первого места в очереди, и робот состоянии его принять, заказ отправляется.

## Slide 7: Разделение приложения
SRC (ядро программы)
  Main (основной файл)
  App (логика и отрисовка приложения)
Classes (классы)
  Button (одиночная кнопка без текстур)
  Graf (описание графа, по которому ездит робот)
  Queue (очередь, отправка запроса)
  RadioButton (кнопка в составе группы, которая может быть активна)
  RadioButtonControl (управление группой радиокнопок)
  Request (заявка, определение пути и создание алгоритма)
  Texturebutton (кнопка с текстурой)

## Slide 8: Заявка
Заявка формируется на основе двух входных данных, «откуда» и «куда»
Поиск кратчайшего пути осуществляется по алгоритму Дейкстры.
Конвертация из пути в алгоритм

## Slide 9: СВЯЗЬ
Связь осуществляется череп пару радиомодулей. Данные о заказе преобразуются в готовый алгоритм, который приходит на робота.
«1» – проезд до следующей клетки
«2» - поворот до линии направо
«3» – поворот до линии налево
«4» - разделитель алгоритма на до начальной клетки и после

## Slide 10: Заключение
В текущем состоянии наш робот способен выполнять главную задачу, но у него есть огромные потенциал для развития